## Slide 1: Cache Coherence
——An introduction and optimization

## Slide 2: 整体框架
首先介绍什么是cache coherence，为什么需要cache coherence（缓存一致性）
  基于 “An Evaluation of Directory Schemes for Cache Coherence“ 的Introduction
介绍广播/侦听式缓存一致性协议。具体介绍MESI协议。
  基于“An Economical Solution to the Cache Coherence Problem”的part 2与“An Evaluation of Directory Schemes for Cache Coherence“ 的part2
介绍目录式缓存一致性协议。
  基于“A Primer on Memory Consistency and Cache Coherence”以及“An Economical Solution to the Cache Coherence Problem”的part2.
分析为何目录式缓存一致性协议相较于广播/侦听式缓存一致性协议更适合大规模多处理器系统
  基于“An Evaluation of Directory Schemes for Cache Coherence”全篇。
介绍一些针对目录式缓存一致性协议的优化方法
  基于“An_Adaptive_Cache_Coherence_Protocol_Optimized_for_Producer-Consumer_Sharing”与“Using Preditcion to Accelerate Coherence Protocols”

## Slide 3: 目录 01 02 什么是缓存一致性？如何使用广播/侦听协议维护缓存一致性？-- hzy
如何用目录式协议维护缓存一致性？为何目录式比广播侦听式更适合大规模处理器系统？-- ghy
03
一种提升目录式协议性能的方法。 -- wzm

## Slide 4: What is Cache coherence problem and how to use snoopy protocol solve it
hzy

## Slide 5: 缓存一致性问题
是什么？
一个数据在不同高速缓存中看到的值是不一致的
例如：
有一份数据被两个处理器都读入

## Slide 6: 缓存一致性问题
是什么？
一个数据在不同高速缓存中看到的值是不一致的
例如：P1读-P2读
有一份数据被两个处理器都读入

## Slide 7: 缓存一致性问题
是什么？
一个数据在不同高速缓存中看到的值是不一致的
例如：P1读-P2读-P1修改
P1使得变量自增

## Slide 8: 缓存一致性问题
是什么？
一个数据在不同高速缓存中看到的值是不一致的
例如：P1读-P2读-P1写
P1写后P2看到的还是P1写入前的数据（出现问题）

## Slide 9: 缓存一致性问题
是什么？
一个数据在不同高速缓存中看到的值是不一致的
例如：P1读-P2读-P1写
为什么？
能不能不使用共享内存？

## Slide 10: 缓存一致性问题
是什么？
一个数据在不同高速缓存中看到的值是不一致的
例如：P1读-P2读-P1写
为什么？
能不能不使用共享内存？
共享内存是进程间通信最高效的方式
同样也是是目前多核架构的主流编程模型

## Slide 11: 如何解决缓存一致性问题？
写传播
允许写操作传播写人的新值
写无效、写更新
CPU 0 写入时更新 CPU 1 的缓存
事务串行化
确保所有处理器以相同顺序看到两个写操作

## Slide 12: 如何解决缓存一致性问题？
写传播
允许写操作传播写人的新值
写无效、写更新
事务串行化
确保所有处理器以相同顺序看到两个写操作
统一后续读入的值为后写入的值

## Slide 13: 广播/侦听式MESI缓存一致性协议
缓存块的状态：
独占可写（Modified）、独占只读（Exclusive）
共享只读（Shared）、无效（Invalid）
总线指令：
读请求：处理器请求读
写请求：请求写所有处理器未缓存的块
更新请求：请求写某些处理器已缓存的块
写回请求：请求将已写入的块写回内存
传输请求：请求传输块给另一个处理器缓存

## Slide 14: 广播/侦听式MESI缓存一致性协议
P0读-P0写-P1读-P2读-P1写
P0请求读
总线指令：
读请求：处理器请求读
写请求：请求写所有处理器未缓存的块
更新请求：请求写某些处理器已缓存的块
写回请求：请求将已写入的块写回内存
传输请求：请求传输块给另一个处理器缓存

## Slide 15: 广播/侦听式MESI缓存一致性协议
P0读-P0写-P1读-P2读-P1写
P0请求写（独占、直接变更M）
总线指令：
读请求：处理器请求读
写请求：请求写所有处理器未缓存的块
更新请求：请求写某些处理器已缓存的块
写回请求：请求将已写入的块写回内存
传输请求：请求传输块给另一个处理器缓存

## Slide 16: 广播/侦听式MESI缓存一致性协议
P0读-P0写-P1读-P2读-P1写
P1请求读、P0响应请求写回、
P1从总线获取、内存也更新
总线指令：
读请求：处理器请求读
写请求：请求写所有处理器未缓存的块
更新请求：请求写某些处理器已缓存的块
写回请求：请求将已写入的块写回内存
传输请求：请求传输块给另一个处理器缓存

## Slide 17: 广播/侦听式MESI缓存一致性协议
P0读-P0写-P1读-P2读-P1写
P2请求读、P0和P1响应请求传输
P2从总线取共享块
总线指令：
读请求：处理器请求读
写请求：请求写所有处理器未缓存的块
更新请求：请求写某些处理器已缓存的块
写回请求：请求将已写入的块写回内存
传输请求：请求传输块给另一个处理器缓存

## Slide 18: 广播/侦听式MESI缓存一致性协议
P0读-P0写-P1读-P2读-P1写
P1请求写发送更新请求、P0和P2响应变为无效
总线指令：
读请求：处理器请求读
写请求：请求写所有处理器未缓存的块
更新请求：请求写某些处理器已缓存的块
写回请求：请求将已写入的块写回内存
传输请求：请求传输块给另一个处理器缓存

## Slide 19: 广播/侦听式MESI缓存一致性协议
P0读-P0写-P1读-P2读-P1写
P0读时从内存读、P1读时写回内存
其余时间未从内存读写
总线指令：
读请求：处理器请求读
写请求：请求写所有处理器未缓存的块
更新请求：请求写某些处理器已缓存的块
写回请求：请求将已写入的块写回内存
传输请求：请求传输块给另一个处理器缓存

## Slide 20: The basic about Directory Based Cache Coherence and performance evaluation
ghy

## Slide 21: 目录 01 02 为什么需要目录式缓存一致性协议？广播/侦听式协议的缺点与目录式协议对其的改进。
从一个例子了解目录式协议：基于MESI协议的分布式共享存储系统中的目录式缓存一致性协议方案。
03
对目录式协议与广播/侦听协议性能的量化比较。

## Slide 22: 广播/侦听协议在大规模多处理器系统上遇到的问题
总线由于物理约束而难以扩展支持大规模多处理器系统 [2]
一致性操作与外存访问竞争总线带宽 [1]
一致性控制器与处理器竞争cache访问带宽 [1]
[1] Anant Agarwal,(1988) An Evaluation of Directory Schemes for Cache Coherence
[2] Yan Solihin(2018) Fundamentals of Parallel Multicore Architecture
Interconnect network

## Slide 23: 目录式一致性协议[3]
物理地址以某一粒度跨内存交叉编址
数据块的物理地址映射到的内存称为该数据块的根节点
DSM可以降低处理器与目录的通信流量
基本假设：在充分调优的程序中，数据共享大多数只发生在只读数据，读写数据块很少共享
对某数据块进行一致性操作时检索目录，只向拥有该数据块的缓存发送请求
对某一数据块，目录结构中保存哪个缓存拥有该数据块副本，以及缓存中该数据块状态
问题：目录存在哪里？ DSM解决方案 [1][2]
分布式共享存储系统架构(DSM) [1][2]
[1] Sorin, Daniel J …(2011). A Primer on Memory Consistency and Cache Coherence.
[2] Yan Solihin(2018) Fundamentals of Parallel Multicore Architecture
[3] James Archibald… An Economical Solution to the Cache Coherence Problem

## Slide 24: 读实例

## Slide 25: 写实例

## Slide 26: 基于MESI协议的分布式共享存储系统中的目录式缓存一致性方案

## Slide 27: 对目录式协议与广播/侦听协议性能的量化比较[1]
评估方法
  选取两种典型的目录式协议与广播/侦听协议方案
  使用真实多核处理器运行程序时的访存trace
  对每一种cache操作赋予时钟周期权值
  对每一种缓存一致性方案计算总共花费的cache操作个数与总时钟周期数，求平均一次数据移动操作花费的时钟周期数
[1] Anant Agarwal,(1988) An Evaluation of Directory Schemes for Cache Coherence

## Slide 28: The optimization about Directory Based Cache Coherence
wzm

## Slide 29: 共享模式中coherence message的规律性
生产者-消费者模式下
对于目录而言, 会首先接收来自生产者Cache发送的读写数据块的请求, 对该请求作出响应; 随后又会接收来自不同消费者Cache读数据块的请求. 如此循环往复.
能否利用这种Coherence Message的规律性来进行预测 ?
如何设计出高适应性的预测器, 即能够适用于不同共享模式下一致性消息的预测, 而不仅仅局限于Producer-Consumer模式?
Cosmos！

## Slide 30
Cosmos
-- a coherence message predictor

## Slide 31: Basic Structure of Cosmos
预测

## Slide 32: Reliability – Cosmos预测器的可靠性
通常情况下, 增加 Depth of MHR 会提高预测准确率
研究表明, 一个经过细致调优的程序中, 同一个数据块的平均被共享核数量不超过两个.
Noise
设置Counter位, 若N取2时, Counter=0时遇到错误预测就将其更改为1, 在遇到错误预测就更换表项并将Counter置0.
01
02
Depth of MHR
Filter Noises
随着MHR深度的增高, Cosmos将会更好地识别当前共享模式下一致性消息的规律.
Cosmos Filters机制 : 若同一个Cache块, 连续遇到N次预测失败的情况, 才将其对应PHT中的预测更新

## Slide 33
How Cosmos is integrated with a coherence protocol

## Slide 34: Actions, Execute Time & Detecting
Mapping Predictions to Actions
Determining When to Perform Actions
Detecting and Handling with mis-prediction
正常响应预测的消息即可
根据对预测消息响应的影响程度进行分类, 并对各类响应采取不同的回滚策略
错误的预测可能会导致其响应使得缓存块, 目录, 甚至是处理器的状态陷入异常, 进而破坏程序的执行效果.
响应预测消息的时机 : 作出预测后即响应

## Slide 35: How Coherence Prediction Affects Performance
本文章通过简略的模型计算出Cosmos预测器对程序性能的影响
对于Cosmos预测器预测正确率能达到80%的程序而言, 假设其预测失败的惩罚比例为100%(即r=1), 预测成功的收益时间比例为30%(f=0.3), 则整个程序的加速比将达到1.56,即相较于使用Cosmos前速度将变快56%

## Slide 36
Results

## Slide 37: Basic Results
目录的预测准确率相较低于缓存块的预测准确率
原因在于二者所预测的一致性消息来源的复杂性
通常情况下，Cosmos的预测准确率会随着 depth of MHR 的提高而提高
01
02
原因在于更高的 depth 将会帮助Cosmos更好地识别当前共享模式下一致性消息的规律

## Slide 38: Our material reference trace
1984
A LOW-OVERHEAD COHERENCE SOLUTION FOR MULTIPROCESSORS WITH PRIVATE CACHE MEMORIES
An Evaluation of Directory Schemes for Cache Coherence
1984
An Economical Solution to the Cache Coherence Problem
1988
Using Prediction to Accelerate Coherence Protocols
2011
A Primer on Memory Consistency and Cache Coherence.
1998
2018
Fundamentals of Parallel Multicore Architecture
Whats next?
GPU-CPU cache coherence
Heterogeneous system cache coherence
Directory protocol in NoC

## Slide 39
Thanks!